| Załącznik nr 8 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| L.p | Wyszczególnienie robót | jm | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na: oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym, rozłożeniu mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S gr. 4 cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego, posmarowaniu złączy. | m2 | 700 |
| 2 | Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na: cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu odkuciu krawędzi młotem spalinowym usunięciu rumoszu oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym rozłożeniu mieszanki AC 8Smineralno-asfaltowej gr. 5 cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego posmarowaniu złączy | m2 | 900 |
| 3 | Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym. | m2 | 30 |
| 4 | Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym. | m2 | 5 |
| 5 | Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym. | m2 | 75 |
| 6 | Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym. | m2 | 65 |
| 7 | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej | m2 | 50 |
| 8 | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej płyty betonowej. | m2 | 55 |
| 9 | Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż krawężnika porozbiórkowego | mb | 50 |
| 10 | Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż nowego krawężnika | mb | 10 |
| 11 | Remont dróg o nawierzchni z drogowych płyt betonowych polegający na: - rozebraniu nawierzchni z drogowych płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej drogowej płyty betonowej | m2 | 45 |
| 12 | Remont cząstkowy dróg, placów i poboczy o nawierzchni tłuczniowej polegający na: - mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm, - wywiezieniu gruzu, - nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm, - mechaniczne zagęszczenie, | m2 | 1100 |
| 13 | Remont dróg, placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na: cięciu krawędzi piłą spalinową, odkuciu krawędzi młotem spalinowym, usunięciu rumoszu, oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm, | m2 | 40 |
| 14 | Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 1300 |
| 15 | Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej | szt. | 20 |
| 16 | Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej | szt. | 10 |
| 17 | Oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu o gr. 10 cm wraz z wywozem urobku | mb | 50 |
| 18 | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø300 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni | mb | 10 |
| 19 | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø400 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni | mb | 10 |
| 20 | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø500 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni | mb | 10 |
| 21 | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø600 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni | mb | 10 |
| 22 | Odbudowa przyczółków przy przepustach drogowych z bloczków betonowych. Zakres robót obejmuje: - rozebranie strych przyczółków - usunięcie i wywóz gruzu - wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych - spoinowanie | m2 | 4 |
| 23 | Naprawa uszkodzonych barier drogowych (mostowych) | mb | 30 |
| 24 | Wymiana uszkodzonych barier drogowych (mostowych) | mb | 10 |