Załącznik nr 1 A do FORMULARZA OFERTOWEGO

Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

- Autobusy, będące przedmiotem dostawy, muszą spełniać wymagania:

# dotyczące homologacji pojazdów - określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części; autobusy muszą posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu”,

# dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

# dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji składników spalin na poziomie Euro-6 – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych,

# określone w Dyrektywie 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniającej dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE,

# określone w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. odnoszącej się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz.U. UE L 281 str. 1),

# określone w Regulaminie nr 107 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej,

# określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

- Parametry techniczne i wyposażenie:

UWAGA:

Kolumnę nr 4 pt. „Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE” należy wypełnić stosując słowa TAK lub NIE.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „NIE” lub zaoferuje niższe wartości niż wymagane, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji niniejszego postępowania, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.), o którym mowa w art. 30 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać wymagane parametry.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Dane Wykonawcy (nazwa, adres) : ………………………………………………………………………………………….

Oferuję autobusy PRODUCENTA: ……………………….……………………………………………………………………

MARKA/MODEL/TYP/OZNACZENIE HANDLOWE: …………………………………………………………………….

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymiary (bez lusterek) | długość od 10,5 do 12,5 m, szerokość od 2,4 do 2,55 m, wysokość do 3,3 m (wraz z urządzeniami na dachu np. klimatyzacją) |  |
| 2 | Pojemność | Nie mniej niż 54 miejsca, w tym co najmniej: 38 miejsc siedzących (w tym miejsca siedzące składane oraz miejsce dla kierowcy), 15 miejsc stojących 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego wraz ze stanowiskiem do mocowania wózków (wyposażonym w pas bezpieczeństwa) lub roweru, obok drzwi w przestrzeni pasażerskiej z niską podłogą (wymiary tego miejsca muszą pozwolić na swobodny manewr przy wjeździe do autobusu oraz przy wyjeździe z niego) |  |
| 3 | Podwozie, nadwozie, zawieszenie | szkielet podwozia (kratownica, rama) i nadwozia, wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zakonserwowane przeciw korozji w sposób zapewniający co najmniej 15 letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnienia ubytków mechanicznych w czasie przeglądów okresowych, ściany wewnętrzne i sufit izolowane termicznie i akustycznie, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć i mycie mechaniczne; zastosowany wzór i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego, zawieszenie pneumatyczne z funkcją „przyklęku” |  |
| 4 | Drzwi | w układzie 2-2-0 lub 1-2-0; otwierane wahadłowo do wnętrza pojazdu, sterowane automatycznie z kabiny kierowcy z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania (od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach po jednym zaworze bezpieczeństwa; zawory zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone przed niepowołanym użyciem), otwierane niezależnie, z możliwością otwarcia wszystkich drzwi jednocześnie oraz z możliwością zezwolenia na otwarcie drzwi przez pasażera z uchwytami wejściowymi, bez poręczy dzielących, umożliwiające swobodny dwustronny ruch pasażerów, przynajmniej jedne drzwi, przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki lub dziecięcy, dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) oraz w sygnalizację dźwiękową i świetlną sygnalizującą zamykanie drzwi, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemożliwiające jazdę przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi), wejście do pojazdu oświetlone w czasie otwarcia drzwi, oszklenie skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, podgrzewane lewe skrzydło pierwszych drzwi (patrząc od wnętrza pojazdu) w układzie 2-2-0 lub pierwsze drzwi w układzie 1-2-0 Drzwi przednie muszą być wyposażone w zamek na klucz patentowy, zamykany z zewnątrz pojazdu, a pozostałe muszą zapewniać możliwość ryglowania od środka |  |
| 5 | Podłoga | niska podłoga na poziomie maksymalnie 350 mm nad poziomem jezdni, przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki i rower - pochylnia (podest wysuwany lub odkładany) o minimalnej nośności 300 kg, umożliwiająca wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, podłoga wykonana z płyty wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową w kolorze szarym, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, łatwo zmywalna, dostosowana do mycia wodą; zastosowany wzór i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego |  |
| 6 | Siedzenia pasażerskie | wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym z możliwością demontażu i ponownego montażu, siedzenia, przed którymi nie ma innych siedzeń lub ograniczników wyposażone w biodrowe pasy bezpieczeństwa, z uchwytami dla pasażerów od strony przejścia, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, obłożone wykładziną tapicerowaną, niepalną, odporną na ścieranie i zabrudzenia, łatwą do utrzymania czystości; zastosowany wzór i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego |  |
| 7 | Poręcze i słupki w przestrzeni pasażerskiej | zamocowane w sposób trwały i bezpieczny, wykonane ze stali nierdzewnej, poręcze poziome na wysokości umożliwiającej pasażerom wygodne z nich korzystanie, wyposażone dodatkowo w ergonomiczne uchwyty, zamontowane w sposób uniemożliwiający przesuwanie się w czasie jazdy |  |
| 8 | Wentylacja | naturalna wykorzystująca okna boczne oraz elektrycznie sterowane wyloty dachowe, wymuszona przez co najmniej dwa wentylatory dwukierunkowe wywiewno- nawiewne elektryczne o łącznej wydajności nadmuchu - nie mniej niż 1000 m3 układ wentylacji wraz z układem ogrzewania i klimatyzacji muszą przeciwdziałać roszeniu na suficie autobusu oraz na szybach autobusu |  |
| 9 | Ogrzewanie | konwektorowe lub niezależne zasilane olejem napędowym, zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu niezależnie od pracy silnika, przy temperaturze zewnętrznej, równej – 150 C powinno zapewnić utrzymanie temperatury minimum + 100 C, w kabinie kierowcy - minimum + 150 C, nawiew ciepłego powietrza na przednią szybę autobusu sterowany przez kierowcę lub działający automatycznie z możliwością przestawiania ciepłego lub niepodgrzanego nawiewu, z systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu, zapobiegające zamarzaniu stopni w drzwiach wejściowych |  |
| 10 | Klimatyzacja | klimatyzacja strefowa z podziałem na kabinę kierowcy i przestrzeń pasażerską, regulowane oddzielnie z możliwością utrzymywania w przestrzeni pasażerskiej i kabinie kierowcy zadanej temperatury(automatyczna) |  |
| 11 | Szyby | szyba przednia jednoczęściowa lub dwuczęściowa ze szkła wielowarstwowego klejonego, z systemem szybkiego odparowania i osuszania, podgrzewana, lewa szyba boczna w oknie kierowcy rozsuwana poziomo, rozsuwane poziomo lub uchylne szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej (boczne), z możliwością mechanicznego zablokowania, o wysokości nie mniejszej niż 30% wysokości okna, szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej (boczne) wklejane do nadwozia, pojedyncze, 70-85% przepuszczalności światła (niedopuszczalne jest stosowanie folii przyciemniającej), zabezpieczone przed wymalowaniami graffiti (np. poprzez użycie materiałów ułatwiających usunięcie wymalowanego graffiti lub oklejone od wewnątrz folią „antywandalową” zapobiegającą rysowaniu szyb od wewnątrz), szyba przed wyświetlaczem musi być zabezpieczona przed zaparowaniem i oszronieniem oraz podgrzewana |  |
| 12 | Przyciski sygnalizacyjne | co najmniej jeden przycisk wewnętrzny „STOP” przy każdych drzwiach wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, wraz z sygnalizacją dźwiękową i świetlną, informującą kierowcę o konieczności zatrzymania autobusu, oraz wysiadających pasażerów, że funkcja została uruchomiona, przycisk przy urządzeniu do mocowania wózków inwalidzkich (w zasięgu ręki osoby niepełnosprawnej) oraz przyciski przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki (wewnątrz i na zewnątrz autobusu) sygnalizujące kierowcy konieczność opuszczenia pochylni, dźwięk dla kierowcy krótki i nieuciążliwy |  |
| 13 | Kabina kierowcy | Kabina wyposażona w: wyłącznik główny prądowy, podgrzewany fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją bezstopniową, wyposażony w podłokietniki i zagłówek; rolety przeciwsłoneczne na szybach przedniej i bocznej; dopuszcza się zastąpienie rolet osłoną przeciwsłoneczną, jeżeli zabezpieczy ona skutecznie kierowcę przed działaniem promieni słonecznych, rolety nie mogą zasłaniać widoczności lusterek, telefoniczny system głośnomówiący oraz uchwyt nie zasłaniający widoczności kierowcy, umożliwiający zainstalowanie w pojeździe telefonu typu smartfon i podłączenie go do systemu głośnomówiącego, wraz z dostępem do prądu przy pomocy wtyku usb lub z dostępem do gniazdka samochodowego, ramię z mocowaniem podkładki wielkości formatu A5 z klipsem przytrzymującym na dokumenty papierowe (np. rozkład jazdy), z indywidualnym oświetleniem, podręczną kieszeń bądź schowek na dokumenty formatu A4, miejsce na kasę fiskalną (bileterkę), wraz z dostępem do zasilania 12V prądu stałego, radioodbiornik do użytku przez kierowcę, z możliwością odtwarzania muzyki z podłączonej poprzez złącze USB pamięci typu „pendrive”, instalacja nagłaśniająca (mikrofon w kabinie kierowcy i głośniki w przestrzeni pasażerskiej) umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom, koło kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach |  |
| 14 | Oświetlenie | oświetlenie wnętrza autobusu w technologii LED, barwa naturalna, z co najmniej 2 trybami pracy: 100% oraz 50%, niezależne oświetlenie przedziału pasażerskiego oraz stopni drzwi wejściowych podczas ich otwarcia i kabiny kierowcy, oświetlenie przedniego pomostu wejściowego automatycznie przygaszające się po zamknięciu drzwi |  |
| 15 | Lusterka kierowcy | Co najmniej 3 lusterka (zewnętrzne lewe, zewnętrzne prawe oraz wewnętrzne zamontowane nad przednią szybą) zapewniające widoczność wzdłuż osi autobusu, o dużym polu widzenia, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |  |
| 16 | Silnik diesla | czterosuwowy, rzędowy, min. 4-cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym - spełniający normę emisji spalin Euro 6, bezpieczna eksploatacja w zakresie temperatur powietrza otaczającego pojazd od - 30°C do +45°C, moc min 145 kW, minimalny moment obrotowy 700 Nm, z ogranicznikiem prędkości maksymalnej do 80 km/h. Wyposażony w: podgrzewacz rozruchu i podgrzewany filtr paliwa, złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego licencjonowanego oprogramowania diagnostycznego, automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika; czujnik p-poż. zamontowany w komorze silnika z informacją dla kierowcy, osłony antyhałasowe ( w przypadku silnika synchronicznego nie wymagane), wyciszające silnik, wykonane z materiałów trudno palnych, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi, system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego |  |
| 17 | Zbiornik paliwa | pojemność min. 180 dm3, wlew zbiornika paliwa zamykany na zamek patentowy |  |
| 18 | Napęd hybrydowy, magazyn energii | moc silnika elektrycznego min 100 kW, system zarządzania napędem hybrydowym musi zapewnić optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego układu hybrydowego, tak aby napędy te pracowały w optymalnych dla siebie zakresach obciążeń, redukując do minimum emisję zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery, możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym (z wyłączonym silnikiem spalinowym) na odcinku nie krótszym niż 250 m, w tym możliwość automatycznego podjeżdżania i odjeżdżania z przystanków wyłącznie na napędzie elektrycznym (bez użycia silnika spalinowego), energia elektryczna musi być generowana do magazynu energii podczas hamowania na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną), oraz musi pochodzić z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego, zasobniki energii elektrycznej powinny być takiej konstrukcji (o takich parametrach technicznych), która zapewni, że w okresie 10 lat eksploatacji zmniejszenie możliwości magazynowania w nich energii nie może skutkować wzrostem zużycia paliwa przez autobus o więcej niż 10%, zabudowa rozwiązań magazynowania energii powinna umożliwiać ich wymianę w warunkach warsztatowych użytkownika, układ akumulacji energii elektrycznej powinien zapewniać brak konieczności doładowania systemu w zajezdni |  |
| 19 | Układ hamulcowy | układ hamulcowy dwuobwodowy, hamulce tarczowe na obu osiach, wyposażone co najmniej w ABS, ASR, automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych, hamulec postojowy, hamulec przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami |  |
| 20 | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem, kolumna kierownicy posiadająca możliwość regulacji wysokości i nachylenia |  |
| 21 | Koła i ogumienie | koła wyważone, na tylnej osi koła podwójne, na kołach wewnętrznych przedłużane wentyle, opony jednakowej konstrukcji (jednego producenta i typu), radialne, bezdętkowe, letnie lub typu miejskiego z uniwersalnym bieżnikiem o podwyższonym indeksie nośności, homologowane według Regulaminu nr 54 EKG ONZ, kompletne koło zapasowe – po 1 szt. na autobus, komplet opon zimowych wraz z kołem zapasowym felgi zabezpieczone antykorozyjnie oraz chroniące przed mechanicznym uszkodzeniem (przez piasek, żwir itp.) |  |
| 22 | Oznaczenia autobusów | Zamawiający przewiduje malowanie i naklejanie emblematów (herb Gminy Ząbkowice Śląskie), logo promocyjnego, numerów ewidencyjnych itp. elementów. Szczegółowy schemat malowania i oznakowania autobusów, umiejscowienia piktogramów i napisów, przygotowuje Wykonawca na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego i przedkłada Zamawiającemu do akceptacji; autobusy pomalowane jednolicie według schematu barw Gminy Ząbkowice Śląskie, kolorystyka zewnętrzna jak w Załączniku nr 7 do Umowy, malowanie wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu autobusów w myjniach mechanicznych wieloszczotkowych |  |
| 23 | Oznakowanie elementów autobusu oraz elementów przestrzeni pasażerskiej | Należy oznaczyć: drzwi przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki i dziecięcy oznaczone piktogramami, jako do wprowadzania i wyprowadzania wózków inwalidzkich i dziecięcych, wyjście awaryjne oznaczone piktogramem, stopnie wejściowe oraz stopnie wewnątrz autobusu oznakowane kolorem żółtym ostrzegawczym, miejsce dla wózka z osobą niepełnosprawną oraz dla wózka dziecięcego, przyciski otwierające drzwi dla osoby niepełnosprawnej, miejsce siedzące dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby starszej, dla kobiety w ciąży, itp.; zastosowane wzory i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego |  |
| 24 | Informacja pasażerska | Zamykany płaski kaseton o wymiarze co najmniej A-3 z przeznaczeniem na umieszczenie w nim schematu komunikacji gminnej, cennika i regulaminów; wymiary i lokalizacja kasetonu do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 25 | Tablice kierunkowe zewnętrzne, sterowane automatycznie na podstawie lokalizacji GPS oraz zadanego rozkładu jazdy. Zmiana treści tablic ma być możliwa na dowolnym przystanku trasy | Tablica kierunkowa przednia: wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, powinna być zamontowana w sposób nie zasłaniający widoczności kierowcy i nie powodująca odblasków w szybie przedniej utrudniających kierowanie autobusem, pole do wyświetlania informacji tekstowej minimum 16 punktów świetlnych w pionie oraz 80 punktów świetlnych w poziomie, możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów, kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 26 |  | Tablica kierunkowa boczna: wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, powinna być umieszczona po prawej stronie autobusu za przednimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, pole do wyświetlania informacji minimum 16 punktów świetlnych w pionie oraz 80 punktów świetlnych w poziomie, możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów, kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 27 |  | Tablica kierunkowa tylna: wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, tablica powinna być umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, pole do wyświetlania informacji minimum 16 punktów świetlnych w pionie oraz 16 punktów świetlnych w poziomie, możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 28 |  | Aktualizacja danych: Wykonawca udostępni nieodpłatnie odpowiednie narzędzia (interfejs/oprogramowanie) wraz z przeszkoleniem z obsługi w siedzibie Zamawiającego, umożliwiające samodzielne programowanie treści tablic lub zapewni możliwość zmiany treści wyświetlanych na wszystkich tablicach w sposób nieodpłatny przez cały okres gwarancji określony w pkt. 2.5 Załącznika nr 2 do WU, na każde żądanie Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia |  |
| 29 | System monitoringu wizyjnego | System monitoringu wizyjnego musi być zbudowany z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz charakteryzować się niezawodnością eksploatacyjną: system musi rejestrować czytelny obraz ze wszystkich kamer w kolorze, w trybie dzień/noc; kierowca musi mieć możliwość podglądu obrazu z wszystkich kamer, system musi być odporny na drgania przenoszone przez autobusy w stopniu spełniającym normę EN 61373 wraz z dyrektywą nr 72/245/EWG ze zmianami określonymi w dyrektywie 2004/104/WE (znak "e"), co potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem wystawionym przez autoryzowane laboratorium, system musi sygnalizować kierowcy awarię systemu, system musi być wyposażony w oprogramowanie, umożliwiające przeglądanie i archiwizację danych na komputerze stacjonarnym (przenoszenie zapisów np. przy pomocy złącza USB); oprogramowanie nie może być związane ograniczeniami licencyjnymi, oprogramowanie musi pozwalać na przeglądanie nagrań zarówno z pojedynczej kamery, jak i ze wszystkich kamer jednocześnie, według różnych kryteriów: daty, przedziału dat, czasu, numeru kamery itp., musi też pozwalać na przewijanie nagrań do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, a także na zatrzymanie nagrania i wydrukowanie konkretnego obrazu oraz zapisanie go w formie pliku graficznego, rejestrator cyfrowy musi: nagrywać w rozdzielczości 1280x720 pikseli w trybie ciągłym w formacie plików, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją być zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła (nagrania winny być wykonywane w systemie PAL), zapewnić możliwość dodania do nagrywanego obrazu, również w trybie nocnym, informacji: data i godzina, nr boczny autobusu, numer kamery; informacja ta musi być znacznikiem, po którym będzie można wyszukać nagranie, |  |
|  |  | prędkość zapisu minimum 15 klatek na sekundę dla każdej kamery; pojemność dysku (nośnika pamięci) w rejestratorze musi zapewnić rejestrację co najmniej 7 dni pracy autobusu, jakość zapisu obrazu z rejestratora, po przeniesieniu na komputer stacjonarny, musi zapewnić rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w pobliżu kamery – w przypadku kamer rejestrujących obraz wewnątrz autobusu, oraz odczyt numeru rejestracyjnego pojazdu oddalonego od 0,5 m do 10 m od kamery – w przypadku kamery rejestrującej obraz przed autobusem, kamery w obudowie uniemożliwiającej nieuzasadnioną zmianę pola widzenia, wandaloodporne, bez ostrych krawędzi, o szerokim kącie widzenia zapewniające nieprzerwaną obserwację, liczba kamer co najmniej 3 szt.: kamera rejestrująca przestrzeń wokół kierowcy wraz z pierwszymi drzwiami, o czułości co najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym, oraz rozdzielczości 1280x720 pikseli, kamera rejestrująca wnętrze kabiny pasażerów, umieszczona na tylnej ścianie kabiny kierowcy albo w innym miejscu za jego plecami pozwalającym na pełne „widzenie” właściwego pola, o czułości co najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym, oraz rozdzielczości 1280x720 pikseli, kamera rejestrująca drogę w osi autobusu co najmniej do 10 m przed nim, o czułości co najmniej 0,1 luxa oraz rozdzielczości 1280x720 pikseli, przycisk antynapadowy zainstalowany w kabinie kierowcy, po naciśnięciu którego nagranie video powinno zostać oznakowane w systemie jako alarm i - w określonym przedziale czasowym (co najmniej 2 minuty przed naciśnięciem i 5 minut po naciśnięciu przycisku) - jako nagranie nie do nadpisania w normalnym trybie pracy systemu, ale możliwe do skasowania przez użytkownika o uprawnieniach pozwalających na usunięcie oznakowanego nagrania |  |
| 30 | System Lokalizacji Pojazdów | Urządzenie niezbędne do funkcjonowania Systemu Lokalizacji Pojazdów, o którym mowa w Załączniku nr 8 do Umowy, musi realizować co najmniej następujące funkcje: automatyczne włączanie się wraz z uruchomieniem autobusu, zdalne przypisywanie zadań przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora, ciągłe dostarczanie do Systemu danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, buforowanie powyższych danych w przypadku utraty połączenia z Systemem i przesłanie niezwłocznie po jego odzyskaniu |  |
| 31 | System Analizy Podróży | Urządzenie niezbędne do funkcjonowania Systemu Analizy Podróży, o którym mowa w Załączniku nr 9 do Umowy, musi realizować co najmniej następujące funkcje: automatyczne włączanie się wraz z uruchomieniem autobusu, zdalne przypisywanie zadań przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora, ciągłe dostarczanie do Systemu danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, buforowanie powyższych danych w przypadku utraty połączenia z Systemem i przesłanie niezwłocznie po jego odzyskaniu |  |
| 32 | Wyposażenie dodatkowe | przy każdych drzwiach w przedziale pasażerskim kasownik umożliwiający mechaniczne potwierdzenie ważności papierowego biletu o szerokości około 33-35 mm przez jego oznakowanie datą, godziną i numerem bocznym autobusu, w obudowie wandaloodpornej nienarażającej pasażerów na uszkodzenia ciała (tj. bez ostrych zakończeń i kantów); zaleca się wyświetlanie przez kasownik aktualnego czasu, gaśnice proszkowe (min 6 kg) 2 szt.: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy, młotki bezpieczeństwa do stłuczenia szyb w oknach awaryjnych, co najmniej 2 szt., co najmniej dwa komplety kluczy do wszystkich zamków zastosowanych w pojeździe, defibrylator AED w szafce ściennej do montażu wewnątrz autobusu z zabezpieczeniem antykradzieżowym, z okresem gwarancji co najmniej 5 lat, zapewniający co najmniej 300 wyładowań lub 13 godz. ciągłego monitorowania, wraz ze ścienną instrukcją obsługi, zapasowy komplet baterii do defibrylatora, zapewniający co najmniej 300 wyładowań lub 13 godz. ciągłego monitorowania, apteczka, koło zapasowe przeznaczone do składowania u Zamawiającego, reflektory przeciwmgłowe przednie, światła do jazdy dziennej LED, kliny do blokowania kół 2 szt., zaczep holowniczy przedni, trójkąt ostrzegawczy odblaskowy |  |

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

miejscowość

KWALIFIKOWANY  PODPIS ELEKTRONICZNY Wykonawcy

lub  osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy